## Slide 1: Investigace incidentů z pohledu řešitelského týmu ETCS
2. 6. 2026
Ing. Radek Theumer
SŽ CTD – Centrum techniky a diagnostiky
řešitelský tým ETCS (ERTMS)

## Slide 2: Řešitelský tým ETCS (ERTMS) Správy železnic
CO je činností řešitelského týmu?
vyšetřování incidentů ETCS a jejich základní kategorizace
hledání kořenových příčin incidentů
analýza logů rádiové sítě při provádění RSC testů
PROČ?
zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti systému ETCS
odhalování technických příčin incidentů a tím předcházení jejich opakování
bez dat z reálného provozu nelze stanovit spolehlivost a už vůbec ne ji zvyšovat
K 1.6.2026 (od 7/2024) evidujeme 13 400 hlášených incidentů, přičemž 11 400 je vyřešených a cca u 800 případů se nepodařilo příčinu vyšetřit.

## Slide 3: Stav k 15.11.2025
Chart: 
| Bez TRIPu | Chyba na mobilní části | Chyba obsluhy | Chyba na traťové části | Nezjištěno | Rozpad spojení (nezjištěná příčina) | Rozpad spojení (rádiová část) | Rozpad spojení (přenosová část) | Správná funkce ETCS | Vlastnost ETCS | Vliv konvenčního ZZ
 | 547 | 3023 | 519 | 381 | 784 | 1854 | 562 | 958 | 15 | 249 | 681
Rozpady spojení dohromady: 35 %
Chyby na mobilní části:
32 %
Chyby na traťové části:
4 %
= 71 %
incidentů k detailní analýze
Procentuální rozložení kauz incidentů za období: 07/2024 – 15.11.2025

## Slide 4: Stav k 1.6.2026
Chart: 
| Bez TRIPu | Chyba na mobilní části ETCS | Chyba obsluhy | Chyba traťové části ETCS | Nezjištěno | Rozpad tel. spojení (nezjištěná příčina) | Rozpad tel. spojení (přenosová část) | Rozpad tel. spojení (rádiová část) | Správná funkce ETCS | Vlastnost ETCS | Vliv konvenčního ZZ
 | 633 | 4766 | 627 | 462 | 886 | 2118 | 597 | 984 | 18 | 299 | 940
Procentuální rozložení kauz incidentů za období: 07/2024 – 1.6.2026
Rozpad tel. spojení (nezjištěná příčina)
2 % (19 %  17 %)
Rozpad tel. spojení
(rádiová část)
2 % (10 %  8 %)
Rozpad tel. spojení
(přenosová část)
 1 % (6 %  5 %)
Chyba na mobilní části ETCS
 6 % (32 %  39 %)

## Slide 5: Spolehlivost jednotlivých zástaveb OBU
období: 1.1. – 28.5.2026 | k počet TR | E proběh [km] | λ [TR/106 km] | dolní mez [106 km] | horní mez [106 km]
ALSTOM | 1007 | 17 351 415 | 58 | 55 | 62
BOMBARDIER | 96 | 2 680 796 | 36 | 29 | 44
SIEMENS | 91 | 3 291 213 | 28 | 22 | 34
CAF | 75 | 2 412 609 | 31 | 24 | 39
CRRC | 1 | 16 906 | 59 | 2 | 330



(Excelovská funkce CHISQ.INV)

## Slide 6: Spolehlivost jednotlivých zástaveb OBU
Chart: TR/1 mil. km
| ALSTOM | BOMBARDIER | SIEMENS | CAF
 | 58.0356 | 35.8103 | 27.6494 | 31.0867

## Slide 7: Interpretace – např. pro OBU ALSTOM
celkový nájezd km pod ETCS 17 351 415 km
počet vozidel 1317 (z 2153 celkových ks s vydanými klíči pro česká RBC)
 z toho počet vozidel s evidovaným TR 379 ( tolik vozidel udělalo těch 1007 incidentů)
OBU ID | počet TR (dle evidence) | proběh [km] | počet TR (dle QATS)
95301 | 16 | 23 928,1 | 4
95305 | 15 | 21 506,3 | 4
95317 | 16 | 24 013,8 | 3
95325 | 14 | 25 272,9 | 4
Co je zvláštního na těchto 4 hnacích vozidlech?

## Slide 8: Interpretace – např. pro OBU ALSTOM
Kategorie: Chyba na mobilní části ETCS
Popis události:
Vozidlo nenavázalo hovor s RBC 14 při vstupu do oblasti. Popsaný problém OBU ALSTOM ve verzi EVC 7.3.1 poté, co se vozidlo nacházelo během předchozí jízdy mimo signál GSM-R. Čeká se na řešení firmy ALSTOM a úpravu SW EVC.
Subset-026 v3.6.0, článek 3.5.3.1: iniciátorem ETCS spojení je vždy OBU
Jedná se o specifické chování, které nastalo po změně SW EVC (na BSL 3.6.0), při kterém nedojde k přechodu do módu TR!
 Počet přechodů do módu TR nereflektuje reálnou četnost výskytu určitých problémů!

## Slide 9: Spolehlivost jednotlivých zástaveb OBU
druhá interpretace = metrika ukazující průměrnou ujetou vzdálenost mezi dvěma TR
nutnost rozlišovat jednotlivé zástavby (verze OBU, SW EVC/BSL, FW MT, …)
správná volba vyhodnocovacího období  jedině pak lze zachytit dopad konkrétních změn
Důležitým aspektem je mít přehled ideálně o všech incidentech, co se stanou!
 | E [km] | k [počet TR] | 1/λ [km/TR]
OBU ALSTOM obecně | 17 351 415 | 1007 | 17 231 (16 200 - 18 347)
porovnání s řadou 680/681: problémy s odometrií v období 10. – 13.1.2026 |  |  | 
93 54 6 681 003-0 | 1 829 | 9 | 203 (107 - 444)
93 54 6 681 004-8 | 1 226 | 5 | 245 (105 - 755)
93 54 6 682 003-9 | 2 089 | 10 | 209 (114 - 436)

## Slide 10: Chyby traťové části ETCS
pružná spolupráce při identifikování a následném odstraňování chyb traťové části vede obecně na relativně nízké procento výskytu chyb traťové části (dlouhodobě ~4 %)
RBC od pouze jednoho dodavatele (obdobně i MSC GSM-R pouze od jednoho dodavatele)
některé z těchto chyb je nutné upravit buď v SSW TPC anebo ASW RBC
- problematika neprofilových styků (kontrola podmínek SSW TPC a RBC)
- problematika stanic s více SZZ (RZZ-IF Ostrava hl. n. ve vazbě s ESA Ostrava-Báňské)
většina incidentů vznikla kvůli chybám v komunikační kartě NAG (netýká se jádra RBC)
- odesílání chybného rámce na HDLC (rámec FRMR od OBU)
- „uváznutí“ NAG v recovery módu po požadavku na přeposlání od OBU (SREJ)
- ukončení spojení na X.224 zprávou Disconnect Confirm bez předchozího Disconnect Request

## Slide 12
LRBG 9766
 85101
 85101
 85101
 85101

## Slide 13: Chyby odometrie
odhadované čelo vlaku
maximální bezpečné čelo vlaku (MSFE)
minimální bezpečné čelo vlaku (mSFE)
L_DOUBTOVER
L_DOUBTUNDER
Subset-041
±(5 m + 5 % D_LRBG)

## Slide 14: HO RBC 33 > 42 – incident způsobený chybou odometrie
odhadované čelo vlaku
MSFE
2L
D_RBCTR
<
BG 8492
AMA
>
BG 8478
Ho
>
BG 8494
AMA
293 m
9 m
34 m
MSFE
RBC 33
RBC 42
62650 
24(pk131): D_RBCTR = x; NID_RADIO = 79004299
BG 8492 (pk42): Q_RBC = 1; NID_RADIO = 79003399
BG 8478 (pk131): D_RBCTR = 0; NID_RADIO = 79004299
RBC-RBC (222): NID_ENGINE = 39328; NID_RBC = 42
136(pk1): LRBG = 8494; D_LRBG = 297 m;
L_DOUBTUNDER = 44 m;
L_DOUBTOVER = 39 m

## Slide 15: Prodlužování T_SECTIONTIMER
postupné zvyšování T_SECTIONTIMER z 18 na 40 sekund průběžně pokračuje
    (letos bude T_SECTIONTIMER prodloužen na IV. koridoru = minimálně další 4 RBC)
dochází k „maskování“ potenciálních problémů a nabízí se dojem nejsou TRIPy = nejsou problémy

## Slide 16: Proč prodloužený T_SECTIONTIMER nezachránil vše?
Procedura navázání bezpečné ETCS relace je popsána v článku 3.5.3.7 Subsetu-026.

## Slide 17: Proč prodloužený T_SECTIONTIMER nezachránil vše?
specifikace jednoznačně nedefinují, do jaké doby musí začít navazovat po rozpadu spojení nové spojení
běžně to mobilní terminály zvládají v rámci prodlevy do cca 2 sekund
pro T_SECTIONTIMER = 40 sekund je bezpečné, když se nové spojení začne navazovat do 20 sekund.
stavy komunikační relace jsou popsány v sekci 3.5.7 Subsetu-026.
dle přílohy A.3.1 je Maximum time to maintain a communication session in case of failed re-connection attempts = 5 minutes

## Slide 18: Rozpady spojení
velmi obsáhlá problematika (řada specifických situací)
jde o to, za jak dlouho se mobilní části podaří navázat nové spojení
analýzy problematických lokalit
umisťování antén na střechách vozidel (požadavky EIRENE SRS)

## Slide 19: Příklad: Belgie – ETCS ve velkých uzlech
— ETCS L1 FS
— ETCS L2

## Slide 20: Umisťování antén na střechách hnacích vozidel
Závazné SRS EIRENE, článek 4.2.2 (MI) ve vazbě na článek 3.2.1 (I).

## Slide 21: Specifické chyby mobilních terminálů

## Slide 22
spravazeleznic.cz
© Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Ing. Radek Theumer
systémový specialista
řešitelský tým ETCS/dohledy ERTMS (L3)
Centrum techniky a diagnostiky
 +420 724 875 742  TheumerR@spravazeleznic.cz
Děkuji za pozornost!